## Slide 1: IaaS_Program
毎田 定弘

## Slide 2: 目次
プロダクト概要
モジュール構成
DB構成
VMの鍵管理について
オートスケールスクリプト
まとめ&ToDo

## Slide 3: プロダクト概要
使用コンポーネント
  Webフレームワーク:Sinatra
  データベース：SQLite3
  ORマッパー：sequel
  分散処理ライブラリ:druby(drb)
  仮想化基盤：Libvirt + Qemu
  Kickstart
  DHCP server
  NFS server
DCM
Web API
Storage Server
Agent
machine image
NFS接続
DB Server
DHCP Sever
VM
LAN/WAN
Control Host
Terminal
Virtual Machine 1
Agent
VM
Virtual Machine 2
Agent
VM
Virtual Machine 3
全体像
HTTP
・metaData取得
・cfgファイル
Queue
Queue
Queue

## Slide 4: モジュール構成
ShellScripts
  WebAPI
  Libvirt系
Views:
  WebAPI受付
Controllers:
  Viewsと
  Modelsをつなぐ
Models
  DB等各処理
Cntrollers
Views
Models
Control Host
Virtual Host 1,2,3
Views
mkData.rb
dcmnger.rb
ShellScripts
clone.sh
ShellScirpts
centos-new.sh
hva.rb
key_model.rb
geust_model.rb
host_model.rb
mkData,db

## Slide 5: DB構成
項目名称 | データネーム | タイプ | 備考
インスタンスID | instance_id | integer | 
ゲスト名 | guest_name | text | 
サイズ | guest_size | integer | 
ステータス | guest_status | text | 1:initialize 2:running 3:offline 4:terminating
ホストID | host_id | integer | 
項目名称 | データネーム | タイプ | 備考
ホストID | host_id | integer | 
ホスト名 | host_name | text | 
ゲスト総数 | guest_count | integer | 
貸出総容量 | host_amount_size | integer | 
項目名称 | データネーム | タイプ | 備考
インスタンスID | instance_id | integer | 
IPアドレス | guest_ipaddr | text | 
MACアドレス | guest_macaddr | text | 
項目名称 | データネーム | タイプ | 備考
インスタンスID | instance_id | integer | 
秘密鍵 | guest_keyinfo | text | 
テーブル名：ゲスト情報
テーブル名：ホスト情報
テーブル名：NICとIPアドレスの関連情報
テーブル名：鍵情報
項目名称 | データネーム | タイプ | 備考
顧客ID | owner_id | integer | 
顧客名 | owner | text | 
テーブル名：顧客情報

## Slide 6: VMの鍵管理について
ゲストVM
Views
Control ホスト
仮想ホスト1,2,3
1.VM作成依頼
2.VM立上げ
HTTP
3.鍵生成
Controllers(DCM)
5.DBに鍵情報
登録依頼
models
(DB)
6.鍵情報登録
4-(1).MetaDataDriveに秘密鍵を置く
4-(2).MetadataDriveをアンマウント
4-(3)秘密鍵の受取り
NFS接続

## Slide 7: オートスケールスクリプト
CPUの使用率 ＞ x ⇒ スケールアウト
CPUの使用率 ＜ y ⇒ シュリンクイン(VM1台の場合は例外)
Cntrollers(DCM)
Views
Models(DB)
Control ホスト
仮想ホスト1,2,3
監視
ShellScripts
autoscale.sh
物理マシン等の管理
VM(LB)
VM(web)
VM(web)
VM(web)
autoscale.shを起動する
DCMはWebサーバのCPU使用率を監視する
CPU使用率
case > x:スケールアウト
case < y: シュリンクイン
default: break;

## Slide 8: まとめ&ToDo
まとめ
  実現した部分
    WebAPIの実装
      VM起動
    キューの実装(Agent使用)
    VMの鍵管理(host name.pem)
    仮想マシンのインターネット接続
    仮想マシン上sudo 実装
    Metadata 実装
ToDo
  Web GUIの作成
  オートスケールスクリプト